ALLEGATO 1

Allegato all’accordo ex art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300

Specifiche tecniche

A) Il cronotachigrafo è un’apparecchiatura che, montata sul veicolo, consente di registrare una serie di informazioni sulle distanze percorse, sulle velocità istantanee, sui tempi di guida e di sosta.

Ne esistono di due tipi:

  - Analogico: Gli impulsi elettrici provenienti dall’odometro, sono trasformati nel movimento di puntine che scrivono su appositi fogli di registrazione (specifici per guidatore). In questo caso l’apparecchiatura provvede anche alla registrazione delle aperture e chiusure del contenitore del foglio di registrazione. Inoltre, il conducente registra manualmente la targa ed i chilometri del veicolo, i dati del conducente, la data ed il luogo di inizio e fine viaggio, i cambi di veicolo effettuati nella stessa giornata lavorativa.

  - Digitale: Tale dispositivo memorizza i dati in una memoria elettronica, senza eseguire alcuna conversione meccanica. E’ dotato di un sistema di memorizzazione e stampa dei dati riferiti a tutti i conducenti. Ciascuno di essi deve essere dotato di una card elettronica personale. Il dispositivo registra anche informazioni su inserimento ed estrazione delle carte, velocità e distanza percorsa, tempo e attività del conducente, condizioni di guida, luogo di inizio e di fine viaggio, anomalie e guasti del dispositivo.

Nel caso del cronotachigrafo digitale:

- Lo strumento deve essere “legalizzato” (calibrato) entro 15 gg dalla data d’immatricolazione del veicolo o della revisione annuale.

- Poste Italiane dovrà pertanto procedere ad un’operazione di calibrazione dell’intero parco circolante interessato entro il 31/12/2007. Quindi successivamente, come da normativa, ogni 12 mesi si dovrà procedere alla calibrazione.

- Tale strumento viene attivato dall’uso della Card Azienda e della Card Autista.

B) Card di lettura dei dati

Esistono due tipologie principali di carte:

- Carta autista:

  - E’ un documento personale, rilasciato nominativamente dalle camere di commercio. Serve ad identificare gli autisti e a registrare tutte le informazione relativamente a periodi di guida, di riposo e alle altre attività.

- Carta azienda:

  - E’ un documento che serve ad identificare, e di conseguenza ad autorizzare, i soggetti che possono accedere e scaricare i dati presenti nei cronotachigrafi digitali.

C) Dotazioni per il rilevamento delle informazioni

Ogni sito (CMP, CPO o CLR) dove verrà fatta la raccolta delle informazioni sarà dotato di idonee apparecchiature, ovvero:

  - Almeno un lettore di Card Conducente.

  - Almeno due dispositivi (chiavi hardware) atti allo scarico ed il trasferimento dati dai cronotachigrafi.

  - L’accesso al sistema informativo web-based grazie al quale produrre la necessaria reportistica di controllo

L’attività di scarico delle informazioni prevede:

  - Per gli autisti la necessità di inserire la card negli appositi lettori, che sono dotati di display che comunica inizio, termine e buon fine dell’operazione. Nella norma tali attività richiedono circa un minuto.

  - Per la memoria dei cronotachigrafi, il responsabile si deve recare a bordo del mezzo, inserire la carta azienda, che lo identifica come dipendete di Poste Italiane S.p.A., inserire l’apposito dispositivo (chiave hardware), attendere la fine del processo (durata prevista tra i 5 e i 15 minuti per veicolo). Anche in questo caso è il dispositivo a comunicare il termine del processo ed il suo buon fine. E’ possibile effettuare lo scarico anche da più veicoli, data la capacità di memorizzazione della chiave hardware. Il processo termina con l’inserimento della chiave nello stesso lettore utilizzato per la lettura delle card autista, che provvede in autonomia a prelevare le informazioni presenti nella chiave e al loro trasferimento.

D) Modalità di archiviazione delle informazioni

Le informazioni scaricate sono, a norma degli allegati tecnici del regolamento CE 1360/2002, automaticamente crittografate e i file generati sono protetti da firma digitale. Questo implica che le informazione in esse contenute non sono intellegibili e ogni eventuale manomissione dei file stessi rimane tracciata. Questo garantisce che le informazioni esaminate siano sempre coerenti con quanto registrato dalle apparecchiature.

Le informazioni scaricate sia dalle card autista, sia dalle memorie dei cronotachigrafi, non saranno conservate fisicamente presso i siti di applicazione degli autisti e mezzi, ma l’infrastruttura tecnologica che sarà predisposta prevede il costante trasferimento dei file originali su server centralizzati e sottoposti a procedure di back-up e disaster recovery.